Podatki zemljiškega katastra na območju predvidenih odlagališč zemeljskih izkopov, ki bodo nastali ob izgradnji hitre ceste Koper - Dragonja

Vhodni podatki:

- Območja odlagališč zemeljskih izkopov  v shape zapisu obmocje_za_dopolnitev_smernic

- Grafika parcel iz centralne baze zemljiškega katastra

- Analiza zemljiško katastrskih točk po območjih različnih meril in vzdrževanja grafike zemljiškega katastra

Rezultati grafičnega preseka parcel in  predvidenega območja ceste (stanje na dan 26.2.2013):

- Na območju predvidenih odlagališč je 9 katastrskih občin.

- Na območju predvidenih odlagališč je skupaj  2008 parcel.

V datoteki analiza.xls je seznam delov katastrskih občin s podatki o merilu, vrsti katastra, načinu vzdrževanja, številu zemljiško katastrskih točk in izračunanem srednjem pogrešku razlike med merjeno koordinato na terenu in koordinato loma na zemljiško katastrskem prikazu. Na podlagi teh podatkov so območja razdeljena v štiri razrede lokacijske natančnosti.

Najboljša natančnost je označena s številko 1, kamor so uvrščena območja numeričnih izmer. Najslabša natančnost območja je uvrščena v razred 4, kjer srednji pogrešek razlik med koordinatami večji od 5 m.

V datotekah trasa.jpg jr slika območij delov katastrskih občin na predvidenih območjih, ki so označene po razredih lokacijske natančnosti.